Мангал

BUHARA- М

ПАСПОРТ

И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием  мангала

ВНИМАТЕЛЬНО

изучите данное руководство!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Назначение 	2

Конструкция и технические данные  	3

Сборка и установка 	4

Противопожарные требования и требования безопасной эксплуатации	5

Подготовка к эксплуатации  ………………………………………………………5

Транспортировка, хранение и утилизация 	6

Комплектация  	6

Гарантийные обязательства 	7

# НАЗНАЧЕНИЕ

Мангал BUHARA-М  предназначен для приготовления пищи на углях с использованием шампуров, решеток, вертела и других приспособлений.

# КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рисунок 1.  Общий вид мангала BUHARA-М

Таблица 1.  Основные технические данные

| Габариты (длина х ширина х высота), мм | 1080х540х800 |
| --- | --- |
| Длина мангала , мм | 800 |
| Ширина мангала , мм | 340 |
| Глубина мангала , мм | 200 |
| Масса, кг, не более | 30,5 |

# Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид  изделия, не ухудшающие ее качества и технические характеристики без обновления руководства по эксплуатации.

# СБОРКА И УСТАНОВКА

Рисунок 2. Сборка мангала  BUHARA- М:  1-корпус мангала; 2-полка боковая; 3-держатель ; 4-ограждение; 5-стойка правая; 6-стойка левая; 7-полка нижняя; 8-полка мангала; 9-держатель.

Сборка мангала BUHARA- М

- Прикрепить стойки (поз.5 и поз.6) к дну корпуса  мангала (поз.1), ( см. рис.2), каждую двумя болтами М8х16 с шайбами и гайками. Гайки установить под планками стоек.

- Прикрепить полку нижнюю (поз.7) к стойкам (поз.5 и поз.6),  восьмью  болтами М8х16 с шайбами, через кронштейны (по два болта на каждый кронштейн).

- Установить полки (поз.2 и поз.8), ограждение (поз.4) и держатели (поз.3 и поз.9) на свои места, (согласно рисунку 2).

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мангал  необходимо размещать на ровной  негорючей поверхности (камень, металл, кирпич, бетон и т.д.).

Минимальное расстояние от мангала  до горючих поверхностей - не менее 500мм во все стороны.

Мангал  растапливается дровами или древесным углем.

При растопке не применяйте бензин и другие, легко воспламеняемые жидкости.

Не допускайте скопления золы в  мангале, регулярно  удаляйте остывшую золу  при помощи совка.

Не оставляйте мангал  без присмотра во время горения.

Не допускайте  нахождение детей и нетрезвых лиц  рядом с мангалом.

При эксплуатации мангала  запрещается

- сжигать в  мангале мусор, пластиковые пакеты;

- оставлять без присмотра мангал, а также поручать надзор за ним  малолетним детям;

- прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям  голыми руками или другими открытыми частями тела;

- заливать огонь водой

- самостоятельно вносить изменения в конструкцию изделия использовать его не по назначению.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым протапливанием мангала  убедитесь в правильной установке изделия в соответствии с требованиями, изложенные в настоящей инструкции.

Перед первым применением необходимо хорошо прогреть  мангал на сильном огне. При этом легкие летучие компоненты кремнийорганической эмали выделяются в виде дыма, имеющие характерный запах, которые в дальнейшем не выделяются. Не трогайте внешнюю поверхность до полного остывания.

К приготовлению пищи следует  приступать после исчезновения неприятного запаха запекаемой краски.

# ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

# Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта (наземным, воздушным, морским), обеспечивая надежную фиксацию груза и защиту от атмосферных осадков. Во избежание механических повреждений  перевозку изделий необходимо производить только в фирменной упаковке.

# Хранение печи производится в сухом помещении, в заводской упаковке, в вертикальном положении.

# В холодное время не рекомендуется хранить изделие на открытом воздухе. Желательно хранение в помещении. Если это не возможно, закройте его водонепроницаемым материалом.

# Утилизация отработавшего изделия происходит путем сдачи в металлолом.

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Корпус мангала 	1 шт.

Стойка правая 	1 шт.

Стойка левая 	1 шт.

Ограждение  	1 шт.

Полка нижняя  	1 шт.

Полка боковая  	1 шт.

Полка мангала  	1 шт.

Держатель  	2 шт.

Болт М8х16    	12 шт.

Гайка М8  	12 шт.

Шайба 8  	12 шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации 	1 экз.

Упаковка 	1 шт.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации мангала «BUHARA» М, при условии соблюдения потребителем  требований  данной инструкции, 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть.

При отсутствии отметки о продаже в паспорте изделия, началом отсчета гарантийного срока считается дата изготовления.

При утере данной инструкции потребитель лишается права на гарантийный ремонт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мангал  BUHARA- М  изготовлен в соответствии с требованиями государственных стандартов, и действующей технической документации, соответствует ТУ 4858-002-63923993-2011 и признан годным  для эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » ___________ 20___ г.                                  М. П.

организации  производителя

ОТК  изготовителя  __________________     __________________________                                	                          подпись                                        расшифровка подписи

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « ____ » ______ _____ 20____ г.                               М. П.

торгующей организации

ООО «БЗМК «БЕРМАШ»

623721, Свердловская обл., гор. Березовский,

пос. Монетный, ул. Пушкина 1а

тел./ф (34369)34166, тел. (34369)34936

www.viraros.ru