Печь дачная

универсальная

BUHARA - U

ПАСПОРТ

И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием  печи

ВНИМАТЕЛЬНО

изучите данное руководство!

Инструкция по монтажу и эксплуатации предназначена для изучения принципа работы, правил безопасной эксплуатации и обслуживания печи.

В инструкции приведены технические характеристики, сведения по монтажу, техническому обслуживанию, правильной эксплуатации и гарантийные обязательства. К эксплуатации печи допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид печи, не ухудшающие ее эксплуатационные показатели без обновления инструкции по эксплуатации.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Назначение и конструктивные особенности	2

Конструкция и технические характеристики  	3

Сборка и установка 	4

Противопожарные требования и требования безопасной эксплуатации	5

Эксплуатация печи   …………………………………………………………………5

Транспортировка, хранение и утилизация  	6

Комплектация  	6

Гарантийные обязательства 	6

# НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

BUHARA-U представляет собой универсальную печь для приготовления самых разнообразных блюд вне закрытых помещений. Конструкция печи имеет в своем составе духовой отсек на два противня с решетками (поставляются в комплекте), который может использоваться, как, собственно,  в качестве духовки, так и коптильни. В этом главное новшество, представляемой модели по сравнению с предыдущими. Съемная верхняя плита оборудована чугунной варочной поверхностью из четырех элементов, предназначена для приготовления традиционных блюд в кастрюле и на сковороде, а также, при снятых конфорках, в казане на открытом огне. Верхняя плита снимается, освобождая место для установки портативного мангала на пять шампуров, который входит  в состав изделия. Для удобства приготовления имеются две съемные боковые полки и два держателя для кухонной утвари. Установив держатели запорными крюками вверх, их можно использовать, как ручки для переноски печи.

Духовой отсек и элементы топки изготавливаются из жаропрочной коррозионностойкой стали толщиной 3мм, менее ответственные детали печи – из качественной конструкционной. Все наружные поверхности, как и все печи VIRA, окрашены двумя слоями жаростойкой кремнийорганической эмали.

# КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Глубина топки, мм | 394 |
| --- | --- |
| Проем дверки топки, мм | 160х260 |
| Макс. длина закладываемого полена, мм | 375 |
| Диаметр отверстия под казан max, мм | 335 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Рекомендуемая высота дымохода, м , не менее | 1 |
| Масса, кг, не более | 70.5 |

# СБОРКА И УСТАНОВКА

Сборка печи BUHARA-U

- Присоединить патрубок дымохода к корпусу очага двумя болтами М8х16. Гайки установить с внутренней стороны печи.

- Установить полки (поз.6),  и держатели (поз.7) на боковые стенки, зафиксировав в соответствующих пазах крюками вниз.

Элементы дымохода не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно. Устанавливаются согласно изображению, представленному ниже.

Пример  установки печи BUHARA-U.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Печь  необходимо размещать на ровной негорючей поверхности (камень, металл, кирпич, бетон и т.д.).

Минимальное расстояние от печи  до горючих поверхностей - не менее 500мм во все стороны.

В качестве топлива используйте дрова лиственных пород или древесный уголь.

При растопке запрещается применять бензин и другие, легко воспламеняемые жидкости.

При открытии (закрытии) дверки, а также при закладке дров, необходимо пользоваться рукавицами.

Регулировка интенсивности горения в топке осуществляется при помощи задвижки на дверке, выдвижением зольника и шиберной заслонкой на дымоходе (при установки оного).

Не допускайте скопления золы в топке, регулярно  удаляйте остывшую золу  при помощи совка.

Не оставляйте печь без присмотра во время горения.

Не допускайте  нахождение детей и нетрезвых лиц  рядом с печью.

Чистку дымохода  рекомендуется проводить не реже одного раза в год.         При сильном засорении дымохода рекомендуется осуществить его разборку.

При эксплуатации печи  запрещается

- топить очаг с открытой топочной дверцей;

- сжигать в очаге  мусор, пластиковые пакеты;

- прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям  голыми руками или другими открытыми частями тела;

- заливать огонь водой

- самостоятельно вносить изменения в конструкцию изделия использовать её не по назначению.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ

Приобретенную печь и элементы дымохода необходимо установить в соответствие с требованиями, изложенными в настоящей инструкции.

Перед первым применением необходимо хорошо протопить печь с установленным поддоном для щепы на сильном огне. При этом легкие летучие компоненты кремнийорганической эмали и смазки выделяются в виде дыма, имеющего характерный запах.

К приготовлению пищи следует  приступать после исчезновения неприятного запаха запекаемой краски.

Эксплуатация печи BUHARA-U имеет свои особенности. Духовой отсек, используемый в качестве духовки - коптильни, расположен непосредственно над топкой. Поэтому, используя печь в этом качестве, при приготовлении блюд следует поддерживать в топке небольшой огонь. При копчении – не перебарщивать с количеством, закладываемой в нижний поддон, щепы – достаточно, чтобы она не слишком густо покрывала дно. В процессе приготовления блюд на плите и в казане необходимо поддерживать в топке сильное интенсивное горение, при котором пламя достигало-бы пространство над духовкой, то есть непосредственно под плитой или казаном. Это самые общие рекомендации, не предусматривающие многочисленные нюансы которые могут возникнуть в каждом конкретном случае по-разному, в зависимости от многочисленных факторов, как-то: качество топлива, качество используемых продуктов и прочее. В любом деле мастерство всегда приходит с опытом.

# ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

# Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта (наземным, воздушным, морским), обеспечивая надежную фиксацию груза и защиту от атмосферных осадков. Во избежание механических повреждений  перевозку изделий необходимо производить только в фирменной упаковке.

# Хранение печи производится в сухом помещении, в заводской упаковке, в вертикальном положении.

# В холодное время не рекомендуется хранить изделие на открытом воздухе. Желательно хранение в помещении. Если это невозможно, закройте его водонепроницаемым материалом.

# Утилизация отработавшего изделия происходит путем сдачи в металлолом.

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Печь  	1шт.

Патрубок дымохода (к трубе Ø115мм) 	1 шт.

Колосник чугунный  	1 шт.

Противень с решеткой ………………………………………………………………2 шт.

Поддон под щепу для копчения …………………………………………………..1 шт.

Зольник  	1 шт.

Конфорка (чугун) из 4-х элементов  	1 шт.

Полка боковая  	2 шт.

Держатель	2 шт.

Болт М8х16    	2 шт.

Гайка М8  	2 шт.

Шайба 8  	2 шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации 	1 экз.

Упаковка 	1 шт.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации печи  BUHARA-U, при условии соблюдения потребителем  требований  данной инструкции, 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть.

При отсутствии отметки о продаже в паспорте изделия, началом отсчета гарантийного срока считается дата изготовления.

При утере данной инструкции потребитель лишается права на гарантийный ремонт печи.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Печь дачная универсальная BUHARA-U  изготовлена в соответствие с требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, соответствует ТУ 4858-002-6393993-2011 и признана  годной  для  эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » ___________ 20___ г.                                  М. П.

организации  производителя

ОТК  изготовителя  __________________     __________________________                                	                          подпись                                        расшифровка подписи

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « ____ » ______ _____ 20____ г.                               М. П.

торгующей организации

ООО «ЗОО «ВИРА»

623721, Свердловская обл., гор. Березовский,

пос. Монетный, ул. Пушкина 1а

тел./ф (34369)34166, тел. (34369)34936; +7 982 670 0876

E-mail: info@viraros.ru

www.viraros.ru