Мангал

VOYAGE

ПАСПОРТ

И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием  мангала

ВНИМАТЕЛЬНО

изучите данное руководство!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Назначение 	2

Конструкция и технические данные  	3

Сборка и установка 	4

Противопожарные требования и требования безопасной эксплуатации	5

Транспортировка, хранение и утилизация 	6

Комплектация  	6

Гарантийные обязательства 	7

# НАЗНАЧЕНИЕ

Мангал   предназначен  для приготовления пищи на углях с использованием шампуров, решеток, вертела и других приспособлений.

# КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рисунок 1.  Общий вид мангала

Таблица 1.  Основные технические данные

| Модель | VOYAGE | VOYAGE - S |
| --- | --- | --- |
| Габариты (длина х ширина х высота), мм | 516х335х500 | 524х335х500 |
| Длина мангала , мм | 500 | 500 |
| Ширина мангала , мм | 325 | 325 |
| Глубина мангала , мм | 180 | 180 |
| Масса, кг, не более | 14 | 7 |

# Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид  изделия, не ухудшающие ее качества и технические характеристики без обновления руководства по эксплуатации.

# СБОРКА И УСТАНОВКА

Рисунок 2. Сборка мангала  походного:  1-стойка;  2-боковина ;  3-стойка;

4-лист.

.

Сборка мангала

- Установить боковины (поз.2 ) в соответствующие пазы стоек (поз.1 и поз.3).

- Установить лист (поз.4) между боковин на их полки (согласно рисунку 2).

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мангал  необходимо размещать на ровной  негорючей поверхности.

Минимальное расстояние от мангала  до горючих поверхностей - не менее 500мм во все стороны.

Мангал  растапливается дровами или древесным углем.

При растопке не применяйте бензин и другие, легко воспламеняемые жидкости.

Не допускайте скопления золы в  мангале, регулярно  удаляйте остывшую золу  при помощи совка.

Не оставляйте мангал  без присмотра во время горения.

Не допускайте  нахождение детей и нетрезвых лиц  рядом с мангалом.

При эксплуатации мангала  запрещается

- сжигать в  мангале мусор, пластиковые пакеты;

- оставлять без присмотра мангал, а также поручать надзор за ним  малолетним детям;

- прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям  голыми руками или другими открытыми частями тела;

- заливать огонь водой

- самостоятельно вносить изменения в конструкцию изделия использовать его не по назначению.

# ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

# Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта (наземным, воздушным, морским), обеспечивая надежную фиксацию груза и защиту от атмосферных осадков. Во избежание механических повреждений  перевозку изделий необходимо производить только в фирменной упаковке.

# Хранение мангала производится в сухом помещении, в заводской упаковке.

# В холодное время не рекомендуется хранить изделие на открытом воздухе. Желательно хранение в помещении.

# Утилизация отработавшего изделия происходит путем сдачи в металлолом.

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стойка  	2 шт.

Боковина   	2 шт.

Лист подовый  	1 шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации 	1 экз.

Упаковка 	1 шт.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации мангала, при условии соблюдения потребителем  требований  данной инструкции, 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть.

При отсутствии отметки о продаже в паспорте изделия, началом отсчета гарантийного срока считается дата изготовления.

При утере данной инструкции потребитель лишается права на гарантийный ремонт печи.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мангал    изготовлен в соответствии с требованиями государственных стандартов, и действующей технической документации, соответствует ТУ 4858-002-63923993-2011 и признан годным  для эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » ___________ 20___ г.                                  М. П.

организации  производителя

ОТК  изготовителя  __________________     __________________________                                	                          подпись                                        расшифровка подписи

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « ____ » ______ _____ 20____ г.                               М. П.

торгующей организации

ООО «БЗМК «БЕРМАШ»

623721, Свердловская обл., гор. Березовский,

пос. Монетный, ул. Пушкина 1а

тел./ф (34369)34166, тел. (34369)34936

www.viraros.ru