Печь

BUHARA- К

ПАСПОРТ

И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием  печи «BUHARA»К

ВНИМАТЕЛЬНО

изучите данное руководство!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Назначение 	2

Конструкция и технические данные  	3

Сборка и установка 	4

Противопожарные требования и требования безопасной эксплуатации	5

Подготовка к эксплуатации  ………………………………………………………6

Транспортировка, хранение и утилизация 	6

Комплектация  	6

Гарантийные обязательства 	7

# НАЗНАЧЕНИЕ

Печь «BUHARA»K  предназначена для приготовления  различных блюд в казане, на пламени горящих дров.

# КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рисунок 1.  Общий вид печи «BUHARA»K

Таблица 1.  Основные технические данные

| Габариты (длина х ширина х высота), мм | 780х520х800 |
| --- | --- |
| Ширина очага, мм | 400 |
| Глубина топки очага, мм | 380 |
| Проем топочной дверцы, мм | 160х220 |
| Диаметр отверстия под казан, , мм, max | 335 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Рекомендуемая высота дымохода, м , не менее | 1 |
| Масса, кг, не более | 53,5 |

# Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид  изделия, не ухудшающие ее качества и технические характеристики без обновления руководства по эксплуатации.

# СБОРКА И УСТАНОВКА

Рисунок 2. Сборка печи  «BUHARA»K:

1-очаг; 2-патрубок дымохода; 3-полка; 4-держатель; 5-держатель.

Сборка печи «BUHARA»K

- Присоединить патрубок дымохода к корпусу очага двумя болтами М8х16. Гайки установить с внутренней стороны очага.

- Установить полку (поз.3),  и держатели (поз.4 и поз.5) на свои места, (согласно рисунку 2).

Сборка дымохода печи

Элементы дымохода не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

При установке печи внутри помещения монтаж дымохода осуществляется соответствующими специалистами.  Обеспечение противопожарной безопасности дымохода возлагается на проектировщиков и установщиков дымохода.

Рисунок 3. Пример  установки печи «BUHARA»K  вне помещения.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Печь  необходимо размещать на ровной  негорючей поверхности (камень, металл, кирпич, бетон и т.д.).

Минимальное расстояние от печи  до горючих поверхностей - не менее 500мм во все стороны.

Очаг растапливается дровами или древесным углем.

При растопке не применяйте бензин и другие, легко воспламеняемые жидкости.

При открытии (закрытии) дверки, а также при закладке дров, необходимо пользоваться рукавицами.

Регулируйте интенсивность горения в очаге  задвижкой на дверке и шиберной заслонкой на дымоходе.

Не допускайте скопления золы в очаге , регулярно  удаляйте остывшую золу  при помощи совка.

Не оставляйте  очаг без присмотра во время горения.

Не допускайте  нахождение детей и нетрезвых лиц  рядом с печью.

Чистку дымохода  рекомендуется проводить не реже одного раза в год.         При сильном засорении дымохода рекомендуется осуществить его разборку.

При эксплуатации печи  запрещается

- топить очаг с открытой топочной дверцей;

- сжигать в очаге  мусор, пластиковые пакеты;

- оставлять без присмотра печь, а также поручать надзор за ней  малолетним детям;

- прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям  голыми руками или другими открытыми частями тела;

- заливать огонь водой

- самостоятельно вносить изменения в конструкцию изделия использовать её не по назначению.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым протапливанием  очага убедитесь в правильной установке изделия и монтаже  элементов дымохода в соответствии с требованиями, изложенные в настоящей инструкции.

Перед первым применением необходимо хорошо прогреть очаг  на сильном огне. При этом легкие летучие компоненты кремнийорганической эмали выделяются в виде дыма, имеющие характерный запах, которые в дальнейшем не выделяются. Не трогайте внешнюю поверхность до полного остывания.

К приготовлению пищи следует  приступать после исчезновения неприятного запаха запекаемой краски.

# ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

# Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта (наземным, воздушным, морским), обеспечивая надежную фиксацию груза и защиту от атмосферных осадков. Во избежание механических повреждений  перевозку изделий необходимо производить только в фирменной упаковке.

# Хранение печи производится в сухом помещении, в заводской упаковке, в вертикальном положении.

# В холодное время не рекомендуется хранить изделие на открытом воздухе. Желательно хранение в помещении. Если это невозможно, закройте его водонепроницаемым материалом.

# Утилизация отработавшего изделия происходит путем сдачи в металлолом.

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Очаг  	1шт.

Патрубок дымохода (к трубе 115мм) 	1 шт.

Зольная решетка  	1 шт.

Зольный ящик  	1 шт.

Конфорка (чугун) из 4-х элементов  	1 шт.

Полка боковая  	1 шт.

Держатель  очага	2 шт.

Болт М8х16    	2 шт.

Гайка М8  	2 шт.

Шайба 8  	2 шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации 	1 экз.

Упаковка 	1 шт.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации печи  «BUHARA»K , при условии соблюдения потребителем  требований  данной инструкции, 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть.

При отсутствии отметки о продаже в паспорте изделия, началом отсчета гарантийного срока считается дата изготовления.

При утере данной инструкции потребитель лишается права на гарантийный ремонт печи.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Печь «BUHARA»K  изготовлена в соответствие с требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, соответствует ТУ 4858-002-6393993-2011 и признана  годной  для  эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » ___________ 20___ г.                                  М. П.

организации  производителя

ОТК  изготовителя  __________________     __________________________                                	                          подпись                                        расшифровка подписи

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « ____ » ______ _____ 20____ г.                               М. П.

торгующей организации

ООО «БЗМК «БЕРМАШ»

623721, Свердловская обл., гор. Березовский,

пос. Монетный, ул. Пушкина 1а

тел./ф (34369)34166, тел. (34369)34936

www.viraros.ru